## Slide 1: DENEY HAYVANLARININ BAKIMI VE BARINDIRILMASI
Hazırlayan;
Arş. Gör. Vet. Hek. Gonca KAMACI

## Slide 2
1959 yılında Russell ve Burch deneylerde kullanılan hayvanlara ilişkin 3R kuralını getirmiş ve bu kurallar bilim insanlarınca kabul edilmiştir.
3R;
•Replacement
•Reduction
•Refinement
Bu kurallara ek olarak
•Responsibility

## Slide 3
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
13 Aralık 2011
‘Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Hayvanların Refah ve Korunmasına Dair Yönetmelik’

## Slide 4
•Tür
•Suş
•Yavrulama
•Bireysel özellikler (yaş, cinsiyet, sağlık durumu, davranış)
•Sosyal formu (tek veya grup halinde barındırma)
•Mikrobiyolojik kalite

## Slide 5
•Sıcaklık
•Rölatif nem oranı
•Havalandırma ve hava kalitesi
•Gündüz/Gece
•Kafesleme
•Titreşim
•Gürültü
•Sanitasyon
Bakım ve Barındırmada Dikkat Edilecek Hususlar
•Işıklandırma
•Altlık ve yavruluk materyali
•Kimliklendirme
•Sağlık
•Yetiştirme
•Yem
•Su

## Slide 6: Mikrobiyolojik Kalite
Konvansiyonel Hayvanlar: Apatojenik mikroorganizmaları taşır.
Gnotobiyot Hayvanlar: Tamamen bilinen flora.
Germ Free (GF): Mikroorganizma yok.
Kolonizasyon Dirençli Flora (CRF): Florası tam olarak bilinmiyor. GF ile aynı koşullarda barındırılırlar.
SPF (Belirli Patojenlerden arındırılmış)

## Slide 7
Konvansiyonel Hayvan Barındırma
Çok özel dizayn edilmiş izolasyon prosedürlerini gerektirmez .
Enfeksiyon bulaşı olduğunda genellikle latent olarak atlatırlar.

## Slide 8: Özel patojen organizmalardan arınmış hayvanlar;
Dezenfekte edilmiş kafeslerde,
Sterilize edilmiş yem ve su ile beslenip,
Filtre edilmiş hava ile teneffüs ettirilmelidirler.

## Slide 9
IVC Kafes Sistemi
IVC Kafes
Mikrobiyolojik florası bilinen hayvanlar koruyucu hijyenik tedbirleri kapsayan değişik seviyelerdeki bariyer sistemleri ile barındırılırlar.
Mutlak Bariyer (Gnotobiyot)
Klasik SPF Bariyeri (SPF)
Geliştirilmiş Bariyer Sistemleri (SPF)
Tersine Klasik Bariyer (Gnotobiyot)
Bireysel Bariyer
Bariyer Sistemleri

## Slide 10: Mikroçevre
Mikroçevre onlara en yakın olan fiziksel çevredir (kafes, bölme, ağıl ve ahır).
Birçok faktörün etkisi ile karakterize olur (aydınlatma, ses, titreşim, sıcaklık, nem, gazlar ve havadaki partikül kompozisyonu).

## Slide 11: Makroçevre
İkincil yakın fiziksel çevredir (oda, ahır ve dış çevre).
Mikroçevrenin dizaynı ve makroçevredeki şartlar nedeniyle ikisi arasında hissedilebilir bir fark olabilir.
Mikroçevredeki ısı, nem, gaz partikülleri makroçevreye oranla daha fazladır.
Mikroçevredeki değişiklikler hayvanların fizyolojik, metabolik işlevlerini değiştirebilir, hastalıklara duyarlılaştırabilir.

## Slide 12
SICAKLIK VE RÖLATİF NEM ORANI
Hayvanların barındırıldığı odaların (makroçevre) sıcaklığı ve nemi kontrol edilebilir ve ayarlanabilir olmalıdır.
Isıtma, soğutma ve nem sistemlerinin gürültüsüz çalışması gerekir.
Tür | İdeal Oda/Kafes Sıcaklığı (°C) | Nispi Nem (%)
Fare | 20-24 | 45-65
Sıçan | 20-24 | 45-65
Kobay | 20-24 | 45-65
Tavşan | 15-21 | Min. 45

## Slide 13
Ortam sıcaklığındaki aşırı dalgalanmalar ve hava cereyanı mutlaka önlenmelidir. Çünkü bu olumsuz şartlar özellikle rölatif nem seviyesi düşük sıcaklık yüksek olduğunda hava ile gelecek enfeksiyonlara karşı hayvanların direncini düşürür.
Ringtail Hastalığı

## Slide 14
HAVALANDIRMA VE HAVA KALİTESİ
Havalandırmanın öncelikli amacı uygun hava kalitesini ve çevrenin stabilitesini sağlamaktır.
Hayvanların nefesiyle, lambayla ve aletlerle oluşan termal yükü, partikülleri, koku ve atık gazları uzaklaştırmak hedeflenir.
Eğer barındırılan hayvanlar enfektif ise onlara ayrılan makro ve mikroçevre havalandırılırken enfekte alan negatif temiz alan ise pozitif basınçta olmalıdır.

## Slide 15
IŞIKLANDIRMA
Işık hayvanların fizyolojisini, morfolojisini ve davranışlarını etkiler.
Düzenli bir gündüz/gece (genellikle 12sa/12sa) döngüsü olmalıdır.
Kafes içi 60 lüks.
Çalışanlar odadayken 1 metre yükseklikten 300-350 lüks.

## Slide 16
SES
Genel bir kural olarak arka plan gürültü seviyesi 50 db seviyelerinde olmalıdır.
Uygun yalıtım sistemleri ile gürültü engellenmelidir.

## Slide 17
Alarm Sistemi
Isıtma ve havalandırma sistemleri, izleme cihazları ve alarmlarla denetlenip kontrol edilmelidir .
Acil eylem prosedürleri ve talimatlar açık ve görünür bir yerde bulundurulmalıdır.

## Slide 18
SAĞLIK
Günde en az bir kez kontrol
Tesisin bir stratejisi olmalı
Sağlık kontrolü
Mikrobiyolojik kontrol
Hastalıklarla mücadele

## Slide 19: BESLEME
Diyet şekli, içeriği ve sunumu
Kontaminasyon önlenmeli
Depolama yeri ve şekli
Hayvanlar yeme erişebilmeli

## Slide 20: SU
Temiz ve kontamine olmamış içme suyu
Otomatik sulama sistemleri düzenli olarak kontrol edilmeli
Su basmasına dikkat edilmeli

## Slide 21
Fare 3-7 ml 3-6 g
Sıçan 20-45 ml 10-20 gr
Tavşan 80-100 ml/kg 75-100 gr
Günlük Su İhtiyacı
Günlük Yem İhtiyacı

## Slide 22: İstirahat ve Uyuma Alanları
Türlere uyarlanmış altlık malzemeleri,
Gebe ve doğum yapmış hayvanlar için yuva malzemeleri kullanılmalı.
Altlıkların temiz ve kuru olması sağlanmalıdır.

## Slide 23: KAFESLEME
Saydam veya yarı saydam olmalı.
Yeme ve suya rahat ulaşım.
Gizlenebilmelerine izin vermeli.
Hayvanlara zarar vermemeli.
Korezyona dayanıklı olmalı.

## Slide 24
 | Canlı ağırlık (g) | Minimum bölme büyüklüğü (cm2) | Hayvan başına taban alanı (cm2) | Minimum bölme yüksekliği (cm)
Fare | 25-30 | 330 | 80 | 12
Sıçan | 200-300 | 800 | 250 | 18
Hamster | 60-100 | 800 | 200 | 14
Kobay | 450-700 | 2500 | 700 | 23
Tavşan | 3000-5000 | 4200 | - | 45
Davranışsal özeliklerini gösterebilmeleri için kafes içinde yeterli alan olmalı.
Türlere özgü kafes ebatları;

## Slide 25: Hayvanların Kimliklendirilmesi
Kafes numarası
Hayvanının türü ve ırkı
Kafeste veya bölümdeki hayvan sayısı
Cinsiyetlere göre sayıları
Doğum tarihleri
Varsa beslenme ve koruyucu uygulamalar
Prosedürde kullanılmaya başlama tarihi
Prosedürün planlanan bitiş tarihi

## Slide 26
Fare ve Sıçan | Boya Kodlanmış kulak küpesi Mikroçip | Kürk üzeri Kulağın başa yakın bölgesi Scapula’nın hemen üzerine deri altı
Hamster | Kodlanmış kulak etiketi Mikroçip | Kulağın başa yakın bölümü
Kobay | Boya Kodlanmış kulak küpesi Doğal işaretler Mikroçip | Kürk üzeri Kulağın başa yakın bölgesi Kulağın başa yakın bölgesi Kulaklara, kartlara
Tavşan | Boya Kulak küpesi Ayak bantları Mikroçip | Kürk üzeri Kulağın başa yakın olan bölümü Arka ayaklar Kulağın iç yüzü
İşaretleme

## Slide 27
Kalemle kuyruk boyama küçük hayvanlarda uygun bir yöntemdir.
1-2 günlük aralıklarla tekrar edilmesi gerekir. Bunun yerine postun traşlanması tercih edilirse 15 günlük işaretleme sağlanır.
Geçici Kimliklendirme

## Slide 28
Kalıcı Kimliklendirme
Kulak delme yöntemi ile kodlanmış kulak küpesi takılır.

## Slide 29
MİKROÇİP
Tek kullanımlık özel iğnesi ile deri altına implante edilir.
Portatif okuyucular ile kimlik tespiti yapılır.

## Slide 30
TEŞEKKÜR EDERİM